## Slide 1: Počítačové sítě

## Slide 2: Typy sítí: počítačové sítě podle rozsahu
WAN: ?
PAN: ?
LAN: ?
WLAN: ?

## Slide 3: Typy sítí: počítačové sítě podle rozsahu
WAN (Wide Area Network) — rozsáhlá síť propojující počítače na velké vzdálenosti (např. mezi městy, státy, kontinenty). Typickým příkladem je Internet, ale existují i soukromé WAN sítě.
PAN: Personal Area Network – osobní síť s malým dosahem, např. propojení telefonu se sluchátky pomocí Bluetooth.
LAN: LAN (Local Area Network) – malá místní síť, například v jedné škole nebo doma. Příklad: počítače ve školní učebně nebo domácí síť s počítačem, tiskárnou a IP telefonem.
WLAN (Wireless Local Area Network) – bezdrátová lokální síť, podobná LAN, ale využívá bezdrátové technologie. Příklad: Wi-Fi síť ve škole nebo doma, ke které se připojují notebooky a telefony.

## Slide 4: Ethernet
Ethernet je technologie přenosu dat v sítích, slouží k propojení počítačů a dalších zařízení pomocí síťových kabelů, které mohou být metalické (měděné) nebo optické (skleněná či plastová vlákna).
U běžných domácích a školních sítí se používají převážně měděné kabely (UTP). Optické kabely se používají spíše v datových centrech nebo pro dlouhé vzdálenosti.
Ethernet může být také přenášen pomocí technologie Powerline, která umožňuje využít pro přenos dat i běžné elektrické vedení v domě nebo budově.

## Slide 5
Ethernet používá protokol Ethernet (standard IEEE 802.3)
a často se označuje podle rychlosti, například 1000BASE-T
(1 Gb/s).

## Slide 6: Ethernet
Jaký je hlavní rozdíl mezi Ethernetem a Wi-Fi?
Ethernet je technologie používaná hlavně v sítích LAN. Slouží k propojení počítačů pomocí kabelů
Wi-Fi je bezdrátová technologie, která umožňuje zařízení připojit k síti pomocí rádiových vln.
Jaký typ kabelu se nejčastěji používá v Ethernetových sítích?
Nejčastěji se používá kabel typu UTP (Unshielded Twisted Pair), tedy nestíněná kroucená dvojlinka. Též využívá optické kabely.

## Slide 7: Ethernet
Jaký konektor se používá pro připojení UTP kabelů?
Používají se RJ45 konektory, které se zapojují do RJ45 portů.
Jaké jsou typické rychlosti přenosu dat v Ethernetových sítích?
10 Mb/s (starší Ethernet)
100 Mb/s (Fast Ethernet)
1 Gb/s (Gigabit Ethernet, nejběžnější dnes)
10 Gb/s a vyšší

## Slide 8: Na jakém principu funguje Ethernet?
Využívá switche (přepínače), který pracuje na linkové vrstvě
MAC adresa slouží pro doručování rámců uvnitř LAN.
Přepínač si uchovává tzv. tabulku MAC adres

## Slide 9: WiFi
Je to technologie přenosu dat v sítích
Zjistěte výhody a nevýhody oproti Ethernetu.

## Slide 10: Fibre Channel
Fibre Channel je technologie přenosu dat v sítích, která používá svůj vlastní, speciální komunikační protokol FC. Právě díky tomuto protokolu FC dokáže zajistit rychlé, stabilní a velmi spolehlivé připojení serverů k diskovým úložištím v datových centrech. Používá se hlavně v datových centrech pro propojení serverů s úložišti (SAN). V běžné domácnosti se s tím nesetkáme.
Data jsou v SAN nejčastěji přenášena pomocí optických kabelů (skleněných nebo plastových vláken).
Fibre Channel používá svůj vlastní protokol FC a označuje se podle rychlosti, například FC-8G (8 Gb/s).

## Slide 11: Co obsahuje síťová karta?
MAC adresu.
MAC adresa je jedinečná fyzická adresa síťového zařízení (například síťové karty počítače, telefonu či routeru). Každé zařízení ji má pevně danou výrobcem a slouží k jednoznačné identifikaci v lokální síti. Představit si ji můžeš jako „rodné číslo“ síťového zařízení. Nachází se na 2. (linkové) vrstvě OSI modelu.

## Slide 12: IPv4
IPv4 je starší verze IP adres, které slouží k identifikaci zařízení v počítačových sítích a na internetu.
IPv4 může adresovat cca 4,3 miliardy adres (konkrétně 2³²).
Adresa je složená ze čtyř částí (oktetů) oddělených tečkami, každá část obsahuje číslo v rozsahu 0–255.
Příklad IPv4 adresy:
192.168.0.1

## Slide 13: IPv6
IPv6 je novější verze IP adres, která byla vytvořena kvůli nedostatku IPv4 adres.
IPv6 umožňuje obrovské množství adres: přibližně 3,4 × 10³⁸ adres (2¹²⁸).
Adresa IPv6 je delší a skládá se z osmi skupin hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami.
Příklad IPv6 adresy:
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

## Slide 14
Kroucená dvojlinka (Twisted pair): Kabel určený k přenosu dat, který je složen z párů vodičů vzájemně zkroucených pro snížení rušení a zvýšení odolnosti vůči elektromagnetickému šumu. Běžným příkladem kroucené dvojlinky je kabel typu UTP (Unshielded Twisted Pair – nestíněná kroucená dvojlinka).
MAC adresa: Fyzická adresa síťového zařízení.
MAC adresa slouží pro doručování v rámci LAN.
IP adresa slouží k identifikaci zařízení v síti a k nalezení MAC adresy přes ARP.

## Slide 15: PC (odesílatel) v síti LAN se zeptá: Kdo má IP adresu 192.168.1.10?
PC (odesílatel) v síti LAN se zeptá počítač pomocí příkazu ARP dotaz, kdo má IP adresu 192.168.1.10?
Ozve se MAC adresa cílového PC (příjemce).
PC (odesílatel) už ví kam zaslat data, tak vytváří rámce:
zdrojová MAC: moje
cílová MAC: jeho
uvnitř IP paket
uvnitř IP paketu TCP či UDP segment
uvnitř TCP segmentu data (např. HTTP)